Umfang: Haupttext 8889 Zeichen mit Leerzeichen

Viel Klasse, wenig Masse

Werden große Schutzabdeckungen mit langen Verfahrwegen benötigt, bietet sich das Strapano-Schutzsystem von Arno Arnold an. Durch die geringe Eigenmasse der Abdeckung ist weniger Antriebskraft als bei Verwendung einer Stahlabdeckung erforderlich. Daraus resultiert eine höhere Dynamik und Genauigkeit im Bearbeitungsprozess. Obendrein ermöglicht der geringe Lmin große Verfahrwege.

Viele Funktionen in der Produktion - vom Fahrzeugbau bis zur Medizintechnik - laufen heute vollautomatisch ab. Doch wie steht es um die funktionale Sicherheit dieser Systeme zum Schutz von Personen und Umwelt? Bei technischen Konstruktionen, wie z.B. Werkzeugmaschinen, bezeichnet Sicherheit den Zustand der störungsfreien und gefahrenfreien Funktion. Zum Einsatz kommen hier Lösungen durch Schutzeinrichtungen, die eine mögliche Gefährdung des Bedienungspersonals oder der Maschine, ihrer Einstellungen oder ihrer empfindlichen Teile durch im Bearbeitungsprozess entstehender Späne, Schmutzpartikel oder Flüssigkeiten abweisen.

Schutzabdeckungssysteme dienen dazu, Mitarbeiter vor Gefahren zu schützen. Um das zu gewährleisten braucht es aber die richtigen, an den jeweiligen Anwendungsfall angepassten flexiblen Schutzabdeckungen. So unterbinden zum Beispiel Maschinenverkleidungen bei Drehmaschinen die Gefahr durch bewegte Teile und verhindern gefährliche Eingriffe von außen. Sie sollten aber auch beispielsweise größtmögliche Dichtheit gegen Späne und Flüssigkeiten, ein hochwertiges Design und einen montagefreundlichen Aufbau, bieten.

Um die Anwendung für den Nutzer einfach zu gestalten, greifen Hersteller von Maschinen, Anlagen, medizinischen Geräten und Apparaten auf passgenaue und auf den jeweiligen Anwendungsfall abgestimmte Schutzabdeckungen zurück. Wichtig ist, dass die Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet, aber auch dem Verschleiß der Maschinenelemente entgegen wird.

Hochleistungs-Werkzeugmaschinen sind heute komplett umhaust. Das kommt dem Schutz des Bedienpersonals zugute. Es trägt auch der Tatsache Rechnung, dass Kühlmittel und Späne im Arbeitsraum ständig Flugrichtung und Intensität ändern. Wirklich effektive Arbeit findet eben nur an gut geschützten Maschinen statt.

Zeit und Kosten sparen

Schutzabdeckungssysteme müssen schlank sein und möglichst keinen Störfaktor bei der Arbeit mit Maschinen darstellen. Daher wird unter anderem auf Abdeckungen gesetzt, die sich platzsparend ineinander schieben lassen, beispielsweise auf Teleskopbleche. Indem die Bleche gleichmäßig angepresst werden, entsteht eine zum Arbeitsraum vollkommen dichte Verkleidungsoberfläche.

Früher haben Maschinenhersteller ihre Schutzabdeckungen oft in Eigenregie konstruiert und gefertigt. Aber das ist sicher nicht die Kernkompetenz solcher Unternehmen. Hier kommt das Obertshausener Unternehmen Arno Arnold zum Einsatz. Arnold fertigt Schutzverkleidungen für Maschinen und Anlagen aller Art nach Kundenwunsch. Form, Größe und selbst Dichtigkeit von Blechen und Verkleidungen werden kundenspezifisch an den jeweiligen Einsatzzweck angepasst.

Maschinenhersteller können so, durch die Zusammenarbeit mit dem Spezialisten Arnold, die eigenen Ressourcen in der Entwicklung auf ihre Kernaufgabe Maschinenbau und die Anwendungsoptimierung fokussieren. Für neue Schutzabdeckungen und Arbeitsraumverkleidungen definiert man heute nur noch die Abmessungen, die mechanischen Schnittstellen und einige andere Parameter. Das spart Zeit und unterm Strich auch Kosten.

Teleskopbleche ohne Faltenbalg

Eine besondere Entwicklung aus dem Hause Arnold ist Strapano. Das Schutzabdeckungssystem spart beim Zusammendruck bis zu 30 Prozent mehr Platz im Vergleich zu marktüblichen Varianten. Durch die minimierte Anzahl von Teilen und die Reduktion auf wenige Materialien fallen auch die zu bewegenden Massen minimal aus. Ein weiterer Vorzug ist das deutlich geringe Gewicht der Abdeckung. Daraus resultiert eine höhere Dynamik und Genauigkeit im Bearbeitungsprozess als bei Verwendung marktüblicher Schutzabdeckungen.

Strapano hat alle Vorteile einer Abdeckung mit Teleskopblechen, verzichtet im Aufbau jedoch vollständig auf einen Faltenbalg. Der besondere Vorteil dabei ist die minimale Länge der Abdeckung im zusammengefahrenen Zustand. Dadurch sind entweder größere Hübe oder ein kleinerer Bauraum realisierbar. Ein Funktionselement greift die Bewegung des Faltenmaterials ab und überträgt ein Gegendrehmoment auf jedes einzelne Blech im Arbeitsraum. Dadurch wird sichergestellt, dass über den kompletten Verfahrweg eine optimale Abdichtung erfolgt. Heiße und scharfkantige Späne im Arbeitsraum werden zuverlässig an der fast einheitlich geschlossenen Oberfläche von den aufeinander gleitenden Blechen abgestreift. Darüber hinaus sorgt der gleichmäßige Andruck für einen ruhigen und geräuscharmen Lauf.

Arnold Abdeckungen für Maschinenrückwände

Hochleistungsbearbeitungszentren wie z.B. Fahrständer- oder Gantrymaschinen  entwickeln eine hohe Dynamik, daraus ergeben sich folgende Anforderungen an die gewünschten Schutzabdeckungen:

* Hohe Präzision des Bearbeitungsprozesses

* Hohe Beschleunigung und Geschwindigkeit

* Widerstand gegen erhebliche Spanvolumina

* Bestmögliche Resistenz gegen Kühlschmiermittel

* Größtmögliche Dichtheit

* Hochwertiges Design

* Montagefreundlicher Aufbau

Welchen Kundennutzen Strapano dazu bietet erklärt die Arno Arnold Geschäftsführerin Simone Weinmann-Mang: „Das Strapano-System weist integrierte Dämpfungseigenschaften auf, wodurch ein harmonischer Gleichlauf gewährleistet wird. Dies wiederum bewirkt eine Reduzierung der Abweichungen im Bearbeitungsbild auf ein Minimum. Außerdem erhält man mit Strapano eine wesentlich bessere Abstreifwirkung durch die optimal ausgelegte Materialpaarung und Verzicht auf Kunststoff-Abstreifer im Vergleich zu Stahlabdeckungen. Daraus ergibt sich eine dauerhaft zuverlässige Abstreifwirkung - in jeder Einbaulage! Durch den bis zu 30% geringeren Platzbedarf kann die Maschine bei gleichem Verfahrweg kompakter und somit kostengünstiger ausgelegt werden. Oder anders gesagt: Bei gleichem Platzbedarf sind größere Verfahrwege möglich.“

Weiterer Kundennutzen:

* Jeweils eine Schnittstelle auf Fahrständerseite und Kabinenseite. Der aus unterschiedlichsten Verfahrwegen resultierende Zwischenraum kann mit gleichen und modular aufgebauten Elementen ausgefüllt werden

* Weniger Antriebskraft notwendig im Vergleich zu Stahlabdeckungen durch eine erheblich reduzierte Eigenmasse der Schutzabdeckung

*die Durchschlagsfestigkeit ist je nach Kundenanforderung „einstellbar“

* Vereinfachte Montageabläufe durch Gewichtsreduzierung und Modulbauweise

* Werkzeugfreies Montagekonzept

* Wartungsfreiheit

Besonders nützliche Kundenvorteile großer Schutzabdeckungen im Strapano Aufbau, so Weinmann-Mang, sind: „Die Vorspannung der im Arbeitsraum befindlichen Teleskopbleche ist nach Kundenwunsch und den jeweiligen Umgebungsbedingungen justierbar. Auch kann durch den modularen Aufbau der gewünschte Verfahrweg mit beliebig vielen gleichen Elementen werkzeugfrei aufgefüllt werden.

Interessant für viele Kunden sind außerdem die logistischen Vorteile im Lagerwesen durch das modulare Konzept. Dies wird durch die Mehrfachverwendung weniger Gleichteile gewährleistet. Arnold hält verfügbare Referenzen für Anwendungen von 50.000 mm Verfahrweg und Höhen bis 3.500mm.“

Fix & Finish: Kompletter Maschinenschutz

Das Angebot, den Anwender bereits in der Entwicklung zu unterstützen, dabei die Kostenstruktur niedrig zu gestalten und zudem die zeitgerechte Lieferung zu garantieren, zählt zu den Kernkompetenzen von Arnold. Durch Just-in-time-Lieferungen von Fix & Finish montagebereiten Komplettlösungen können Kunden Lager- und Logistikkosten sparen. Schutzabdeckungs-Komplettsysteme der Marke

Fix & Finish werden als Gesamtkonstruktion montagegerecht als Einheit geliefert und betriebsbereit in die Werkzeugmaschine montiert.

Lösung für wirtschaftliche Schutzabdeckungen

Wolf Matthias Mang, Geschäftsführer bei Arno Arnold: „Mit Strapano bieten wir Konstrukteuren eine weitere Lösung für wirtschaftliche Schutzabdeckungen. Strapano kombiniert die steigenden Forderungen an Dynamik, Schnelligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Kosten zu einem funktionssicheren Optimum. Das System ist modular aufgebaut und anpassungsfähig.“

Produktentwickler Joachim Diehl beim Hersteller Satisloh: „Die von Arnold gelieferten Schutzsysteme erfüllen bislang alle unsere Erwartungen. Seit der Einführung gab es keine Reklamation. Besser geht es nicht.“

Nach Aussage von Andreas Bernt, Entwicklungsleiter bei TBT, Dettingen hat die von Arno Arnold im Oktober 2012 erste große komplett einbaufertig gelieferte Fix & Finish-Lösung des Strapanosystems „ad hoc alle Anforderungen erfüllt. „Die Schutzabdeckung kam pünktlich an, wurde von uns ausgepackt und war in Rekordzeit eingebaut. Sie hat perfekt gepasst und funktioniert seit den ersten Probebearbeitungen bestens.“

Kastentexte

Facts (853 Zeichen mit Leerzeichen)

Kriterien zur Auswahl von Schutzabdeckungen

•  Lösungsfindung (Beratung, F&E-Unterstützung, Projektbegleitung durch Anbieter)

•  Funktionalität (Dynamik, Geschwindigkeit, Geräuschentwicklung)

•  Sicherheit (Dichtheit, mechanische u. chemische Beständigkeit, Durchschlagfestigkeit)

•  Individualität (konstruktive Anpassungsfähigkeit, Anbindungsarten und -orte)

•  Wirkungsgrad (Gewicht, Hemmung, Energieverbrauch)

•  Raumbedarf (Abmessungen, Abstände zur Kinematik, Integration in die Umhausung)

•  Optik/Design/Image (Materialauswahl, geometrische Gestaltung)

•  Lieferzeiten (Just-in-Time)

•  Montage (Komplexität, Dauer, Qualifikation, Werkzeuge)

•  Kosten (F&E, Lagerhaltung, Montage)

•  Haltbarkeit (garantierter Last-/Richtungswechsel)

•  Wartung (zeitlicher und monetärer Aufwand, Frequenz)

•  Reparatur (technischer, zeitlicher, personeller Aufwand, Kosten)

Facts (1124 Zeichen mit Leerzeichen)

Wissen Kompakt

Strapano, das sind Teleskopbleche ohne Faltenbalg. Der besondere Vorteil dieses Produktes ist die minimale Länge der Abdeckung im zusammengefahrenen Zustand. Dadurch sind entweder größere Hübe oder ein kleinerer Bauraum realisierbar. Bis 30% Einsparungen im Vergleich zu marktüblichen Varianten sind möglich. Ein weiterer Vorzug ist das deutlich geringere Gewicht im Vergleich zu marktüblichen Schutzabdeckungen. Daraus resultiert eine höhere Dynamik und Genauigkeit im Bearbeitungsprozess. Aufgrund der federnden Eigenschaften des Grundmaterials wird ein Nachschwingen weitestgehend gedämpft.

Mit Elegano speckt Arnold den Lmin gegenüber Strapano nochmals um 20% ab. Außerdem ist die Bautiefe, das Maß senkrecht zur Bewegungsrichtung, um bis zu 15 mm reduziert. Das neue „Schlankheitskonzept“ bietet viele Vorteile: Die zu bewegenden Massen sind kleiner und die Vorspannung auf der Abstreiflippe des Teleskopbleches wird nur bei Bedarf erzeugt. Das erhöht die prozesssicher erzielbare Beschleunigung der Achsen, verbessert das Fräsergebnis und spart Energie. In Jalousieform kann Elegano flüssigkeitsdicht ausgebildet werden.

Facts (1894 Zeichen mit Leerzeichen)

Historie:

Die Arno Arnold GmbH blickt auf einen außergewöhnlichen Wandel.

Von der Herstellung spezieller Musikinstrumente hat sich das Familienunternehmen zum fortschrittlichen Industrieunternehmen im Maschinenbau entwickelt. Die 150jährige Geschichte von Arno Arnold beginnt mit dem Tango. Und dem Bandoneon, das wie kein anderes Musikinstrument den leidenschaftlichen temperamentvollen Rhythmus des Tangos interpretieren kann. Ab 1864 fertigte der Firmengründer Ernst Louis Arnold und seine drei Söhne in feiner Handarbeit diese anspruchsvollen Instrumente, die als „Stradivari“ der Handzuginstrumente Weltruhm erlangten.

Für die bahnbrechende Idee, die Windlade des Bandoneons zum Einsatz im Werkzeugmaschinenbau zu entwickeln, wurde Arnold schon im Jahr 1930 das erste Patent eines „harmonikaförmig gefalteten Balges als Schutzabdeckung für Führungsbahnen an Werkzeugmaschinen“ erteilt.

Der totale Wandel vom Instrumentenhandwerk zum Industrieunternehmen vollzog sich in Obertshausen durch Günter Weinmann, dem Schwiegersohn von Arno Arnold. 1971 wurden in Obertshausen die letzten Instrumente gefertigt. Geblieben ist - erklärt das Geschäftsführerehepaar Wolf Mang und Simone Weinmann-Mang - die Verpflichtung, technisch hochwertige Produkte herzustellen. Und betont: „Durch Investitionen in neue Produktionsflächen und –anlagen erreichen wir den richtigen Automatisierungsgrad, um unsere innovativen Produktideen schnell und hochwertig umzusetzen. In der kreativen Atmosphäre entstehen alljährlich viele Schutzrechtsanmeldung würdige Ideen. Dadurch können wir flexibel dem Wandel in der Industrie und den Erwartungen unserer Kunden in der Welt entsprechen“.

Durch die Bewegungen der Maschinen, die den Takt und Rhythmus für unsere Schutzabdeckungen vorgeben, entsteht eine Art symbiotischer Tanz, der in verblüffender Weise eine Brücke zum Tango, den historischen Wurzeln der Firmengeschichte schlägt.

www.arno-arnold.de

| Leseranfragen: Arno Arnold GmbH Bieberer Straße 161 D-63179 Obertshausen | Simone Weinmann-Mang Tel.: +49(0)6104-4000-0 Fax: +49(0)6104-4000-99 info@arno-arnold.de |
| --- | --- |

Anlaufbild:

Bild 1:

Bild 2

Bild 3:

Bild 4:

Bild 5:

# Text boxes

Viel Klasse, wenig Masse

Werden große Schutzabdeckungen mit langen Verfahrwegen benötigt, bietet sich der Strapano Maschinenschutz von Arno Arnold an. Durch die geringe Eigenmasse der Abdeckung ist weniger Antriebskraft als bei Verwendung einer Stahlabdeckung erforderlich. Daraus resultiert eine höhere Dynamik und Genauigkeit im Bearbeitungsprozess. Obendrein ermöglicht der geringe Lmin große Verfahrwege.

Die Strapano Schutzabdeckung weist integrierte Dämpfungseigenschaften auf, wodurch ein harmonischer Gleichlauf gewährleistet wird. Dies wiederum bewirkt eine Reduzierung der Abweichungen im Bearbeitungsbild auf ein Minimum. Außerdem erhält man mit Strapano eine wesentlich bessere Abstreifwirkung durch die optimal ausgelegte Materialpaarung und Verzicht auf Kunststoff-Abstreifer im Vergleich zu Stahlabdeckungen. Daraus ergibt sich eine dauerhaft zuverlässige Abstreifwirkung - in jeder Einbaulage

Große Strapanoabdeckung –Sicht auf die Bleche, die im Bearbeitungsraum laufen:

Interessant für viele Kunden sind die logistischen Vorteile im Lagerwesen durch das modulare Konzept. Dies wird durch die Mehrfachverwendung weniger Gleichteile gewährleistet. Arnold hält verfügbare Referenzen für Anwendungen von 50.000 mm Verfahrweg und Höhen bis 3.500mm

Der besondere Vorteil einer Strapano- abdeckung ist die minimale Länge im zusammengefahrenen Zustand. Dadurch sind entweder größere Hübe oder ein kleinerer Bauraum realisierbar.

Fix & Finish Komplettabdeckungen, für beispielsweise Maschinenrückwände

werden als Gesamtkonstruktion montagegerecht als Einheit geliefert und betriebsbereit in die Werkzeugmaschine montiert. Dadurch können Maschinenbauer Lager- und Logistikkosten sparen

„Mit Strapano bieten wir Konstrukteuren eine weitere Lösung für wirtschaftliche Schutzabdeckungen. Strapano kombiniert die steigenden Forderungen an Dynamik, Schnelligkeit, Präzision, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Kosten zu einem funktionssicheren Maschinenschutz. Das System ist modular aufgebaut und anpassungsfähig.“